| Тест_22 | Отопление, вентиляция. Техническое описание прибора |
| --- | --- |

| ИСХОДНЫЙ ТЕКСТ | ПЕРЕВОД |
| --- | --- |
| ХХХ - Querstromgeblase-Konvektion |  |
| ХХХ zeichnen sich durch au.erst laufruhige Betriebsweise bei gleichzeitig niedrigem Schalldruckpegel und hohen Warmeleistungen aus. Die einbaufertigen Heizkanale in Estrichhohe sind zur Konvektionsunterstutzung mit Querstromgeblasen ausgestattet. Die parallel zum Konvektor angeordneten Geblase unterstutzen die Konvektion direkt und auf der gesamten Lange des Bodenkanals. Je nach Einsatzort kann aus drei Kanalbreiten (Bsp. ХХХ 272 = 272 mm breit) gewahlt werden: |  |
| Warmetauscher: Aus Kupferrundrohren mit Aluminiumlamellen, grafit-grau beschichtet, garantieren durch geringe Wasserinhalte eine sehr gute Regelfahigkeit und schnelle Aufheizung. |  |
| Bodenwanne aus sendzimir verzinktem Stahlblech, Sichtflachen innen grafit-grau beschichtet |  |

| Ausstattung: Ausstattung mit Montagehilfen zur Hohenfixierung und Estrichankern serienmaβig |  |
| --- | --- |
| Filter G2 nach DIN EN 779 mit Rahmen als Zubehor lieferbar, einfach zu montieren, Reinigung durch Absaugen oder Auswaschen |  |
| Querstromgeblase fur laufruhige Betriebsweise mit robustem, anschlussfertig verdrahtetem Spaltpolmotor 230 V/50 Hz, mit Schutzgehause, schwingungsdampfend gelagert |  |
| serienmaβig mit elektronischer Drehzahlregelung, stetig ansteuerbar, zur Einstellung der Ventilatordrehzahl in 5 Stufen uber eingebauten Transformator, mikroprozessorgesteuert |  |
| Drehzahlelektronik anzusteuern durch Drehzahlgeber oder GLT/ZLT (stetiger Drehzahlausgang 0-10 V) |  |
| Funktion: Kaltluft fallt fensterseitig in den Bodenkanal bzw. wird durch das Querstromgeblase angesaugt und uber den Konvektor geleitet. Luftleitbleche unterhalb des Konvektors bewirken die gleichmaβige Verteilung der Luft unterhalb des Konvektors. Dadurch wird die Konvektorflache optimal ausgenutzt. Die erwarmte Luft tritt durch das Roll- bzw. Linear-Rost gleichma.ig und turbulenzarm in den Raum aus. |  |

РИСУНОК

| 1 - Warme- und Trittschalldammung |  |
| --- | --- |
| 2 – Betondecke |  |
| 3 – Bodenwanne |  |
| 4 – Querstromgeblase |  |
| 5 – Hochleistungskonvektor |  |
| 6 – Luftleitblech |  |
| Kaltluft Sekundarluft Warmluft |  |